FL4-1流动性和松装密度测定仪

FL4-1流动性和松装密度测量装置（黄铜材质）本仪器根据GB 1482-2010-T 金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计)代替GB1479-84、 GB1482-84标准规范制作。其检测方法与结果和国际上通用的检测方法具有通用性。本产品也适用于类似粉末粉体流动性和松装密度之测量

FL4-1流动性和松装密度测量装置用于测定粉末的流动性和松装密度，

漏斗下径：φ2.5㎜和φ5.0㎜

角度：60度
容 量： 25 ml

基本配置：架台：1套 ；漏  斗：（Φ2.5mm、Φ5.0mm）各1只；量  杯;（Φ31mm、25ml）1只; 秒  表1只;溢料盘1只;毛  刷1只; 钢尺15cm 1把 说明书；保修卡；合格证。